Załącznik nr 1

Formularz oferty

- Nazwa i adres zamawiającego

TASTA Armatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Władysława Grabskiego 38

37-450 Stalowa Wola

Tel.: + 48 15 842 18 18

Fax: + 48 15 814 93 46

- Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

Telefon:

Fax:

Adres e-mail do kontaktów:

- Przedmiot oferty

Niniejszym oferujemy dostawę:

| Nazwa | Nazwa / model / typ oferowanego urządzenia |
| --- | --- |
| Oczyszczarka do rur |  |
| Oczyszczarka zawieszkowa do trójników i kolan |  |

za kwotę

| Nazwa | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Oczyszczarka do rur |  |  |  |
| Oczyszczarka zawieszkowa do trójników i kolan |  |  |  |

Łącznie oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

- Netto: …………… (zł słownie………………………………..)

- VAT: …………… (zł słownie………………………………..)

- Brutto: …………… (zł słownie………………………………..)

Potwierdzamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Parametry techniczne oferowanego urządzenia

| Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| Oczyszczarka do rur (1 szt.) |
| min długość rury 6 m max długość rury 12 m min średnica rury Ø114 mm max średnica rury Ø530 mm grubość ścianki: - min 3 mm - max 20 mm max waga pojedynczej rury 12 m ~250 kg wydajność śrutowania min 1 m/min dla średnicy rury Ø323 mm prędkość przesuwu przenośnika rolkowego płynna w zakresie 1-10 m/min przenośnik o zmiennej prędkości z jednoczesnym przesuwem i obrotem rury śrutowanie zewnętrznej powierzchni rury urządzenie odpylające zawartość pyłu przy wylocie z komina <2 mg/Nm3 odśrodkowy wyrzut śrutu sterowanie z centralnego panelu przenośniki skośno-rolkowe załadunek i wyładunek na stoły odkładcze o długościach min 12 m i szerokościach min 1,5 m wyposażona w 3 turbiny o mocy min 7,5 kW każda lub 2 turbiny o mocy min 11kW |  |
| Oczyszczarka zawieszkowa do trójników i kolan (1 szt.) |
| komora śrutownicy: - średnica D min = 1500 mm - wysokość H min = 2000 mm max waga detalu 500 kg urządzenie odpylające zawartość pyłu przy wylocie z komina <2 mg/Nm3 nośność wciągarki min 800 kg wyposażona w 3 turbiny o mocy min 7,5 kW każda obroty turbiny min 2800 obr/min szyna kształt Y wyposażona w zwrotnicę automatyczną dwie zawieszki: jedna do odkuwek, a druga do kolan rurowych dwa wózki elektryczne z wyciągarkami drzwi automatycznie zamykane |  |

- Okres gwarancji

Udzielamy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia

| Nazwa | Gwarancja | Wybór wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Oczyszczarka do rur | 12 m-cy |  |
|  | 24 m-ce |  |
| Oczyszczarka zawieszkowa do trójników i kolan | 12 m-cy |  |
|  | 24 m-ce |  |

- Oświadczenia Wykonawcy

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:

- Uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia, Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Wzorem Umowy jaką zamierza zawrzeć Zamawiający z podmiotem wybranym w drodze niniejszego zapytania ofertowego i akceptujemy bez zastrzeżeń zapisy uwidocznione w tych dokumentach.

- Załączniki do oferty

- Załącznik nr 2 – oświadczenia Wykonawcy

- Załącznik nr 3 – doświadczenie Wykonawcy

- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy (pełnomocnictwo należy dołączyć w sytuacji, gdy oferta jest podpisana przez osobę nieujawnioną w dokumencie rejestrowym

przedsiębiorstwa możliwym do pobrania przez Zamawiającego z ogólnodostępnych baz danych)

- …………………….

- ………………….....

- …………………….

- Data sporządzenia oferty i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę

Miejscowość: …………………	Data sporządzenia oferty:	…………. …………

Podpisy i pieczęcie

# Footnotes

Wykonawca zaznacza znakiem „X” jedną z podanych opcji

Należy umieścić czytelne podpisy osób reprezentujących Wykonawcę lub podpisy nieczytelne uzupełnione pieczęciami imiennymi